Absolute and Relative Pressure Transducer

Specification:

| Model# | Operating range | Accuracy | Stability | Output options |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MY-01 | 0-0.2kpa-40Mpa | 0.1%, 0.25%, 0.5% | <0.5%FS/yr | 4-20mA 0-10mA 0-5V 1-5V |
| MY-02 | 0-50kpa-10Mpa | 0.25%, 0.5%, 1% | <0.5%FS/yr |  |
| MY-03 | 0-1.6Mpa-400Mpa | 0.25%, 0.5%, 1% | <0.5%FS/yr |  |
| MY-04 | 0-10Mpa-100Mpa | 0.1%, 0.25%, 0.5% | <0.5%FS/yr |  |
|  | 0-0.01-100Mpa |  |  |  |
| MY-05 | 0-0.2-100kpa | 0.1%, 0.25%, 0.5% | <0.5%FS/yr |  |
|  | 0-0.2-60Mpa |  |  |  |
| MY-06 | -01Kpa-300Mpa | 0.25%, 0.5% | <0.5%FS/yr |  |
| MY-07 | 0-0.05kpa-400Mpa | 0.25%, 0.5%, | <0.5%FS/yr |  |
| MY-08 | 0-0.2-1000kpa | 0.25%, 0.5%, 1% | <0.5%FS/yr |  |
| MY-09 | 0-+/-50pa-+/-2.5kpa | 0.25%, 0.5%, 1% | <0.5%FS/yr |  |
| MY-10 | 0-0.5-200H2O | 0.1%, 0.25%, 0.5% | <0.5%FS/yr |  |

Connection:

- 4-20mA with connection terminal

- 4-20mA, with wire.

Red wire ---- 24VDC+

Black wire---- OUT+

- With display

# Connection to power